Měření odporu rezistoru různými metodami

Úkol: Určete odpor dvou různých rezistorů metodou přímou, substituční, můstkovou. Přesnou hodnotu odporů určete digitálním ohmmetrem. a jednotlivé metody porovnejte.

Teoretický úvod:

1a) Metoda přímá, vhodná když Ra (( Rx.

Uv  ( IaRx  (  IaRa

Rx ( Uv/Ia ( Ra

V případě, že Ra (( Rx, můžeme

obr.1a                                       hodnotu Ra zanedbat, a platí

Rx ( Uv / Ia

1b) Metoda přímá, vhodná když Rv (( Rx.

Ia ( Ix ( Iv

Ia ( Uv/Rx ( Uv/Rv

Po úpravě:  1/Rx ( Ia/Uv ( 1/Rv

Když Rv (( Rx, zlomek 1/Rv lze

zanedbat, a platí:

obr. 1b                                                             Rx ( Uv / Ia

2) Metoda můstková (Wheatstonův můstek)

Ucd ( Ig

Pokud Ig = 0 ( Ucd = 0 a můstek je v rovnováze.

Platí     Uac = Uad              R1I1 = R3I3 ............. (1)

Ubc = Ubd              R2I2 = R4I4 ............ (2)

Pro proudy ve vyváženém můstku platí

I1 = I2,  I3 = I4 ........... (3)

Z (1), (2), (3) dostaneme:

obr.2a                                                         R1 / R2 = R3 / R4

Rezistory R3 a R4 nahrazeny drátem o konstantním

průměru a měrném odporu.

Rx/Rz = (.a/S ( (.b/S

po úpravě

Rx/Rz = a/b  (  Rx = Rz . a/b

obr. 2b

3) Metoda substituční

Rz - odporová dekáda

obr. 3

4) Měření odporu ohmmetrem

Použijeme digitální ohmmetr pro přesné určení hodnoty měřeného odporu.

Návod:

ad 1a) Měření proveďte pětkrát podle obr. 1a. Výsledky zapište  do tabulky. Určete výsledné hodnoty odporů, včetně odchylky.

| n | U1(V) | I1(mA) | R1(() | U2(V) | I2(mA) | R2(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| R1 =(1 (R1 ) ( | R2=(2 (R2 ) ( |

ad 1b) Postup stejný jako u 1a), měření provádíme v zapojení podle obr. 1b.

ad 2) Měření proveďte dvakrát v zapojení podle obr. 2b. Jako odporový normál použijte známý rezistor Rz. Určete odpor rezistorů, včetně odchylky.

| n | a1(mm) | b1(mm) | R1(() | a2(mm) | b2(mm) | R2(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| R1 =(1 (R1 ) ( | R2=(2 (R2 ) ( |

ad 3) Měření proveďte dle obr.3. Po vyrovnání proudu procházejícího odporovou dekádou a proudu procházejícího měřeným odporem určete hodnotu neznámého odporu rezistorů.

ad 4) Přesně určíme jednotlivé hodnoty